Anticimex AS

Gunnar Pettersen

Conrad Mohrs vei 4 B

N-5072 Bergen

Dato: 23. januar 2007   	Vår ref:	200701089   Deres ref:

Kalfarveien 79, Bergen døvesenter: Analyse av muggsoppsporer i inneluft.

Vi har mottatt 10 luftprøver for analyse. Prøvene er dyrket opp, antall kolonier talt opp og mikroskopert for bestemmelse.

Denne rapporten inneholder kun analyseresultater. Vurdering av resultatene må foretas av oppdragsgiver. Dersom det er ønskelig kan Mycoteam være behjelpelig med vurderingen på forespørsel fra oppdragsgiver.

## Generelt om luftanalyser – spiredyktige muggsoppsporer

Luftanalyser tatt med en MicroBio 2 er en egnet prøvetakingsmetode for å registrere forekomst av spiredyktige muggsoppsporer- og fragmenter i luften. Målingene kan brukes til å avdekke unormale belastninger på inneklimaet som følge av spredning av muggsoppsporer fra synlig muggsoppvekst og/eller skjulte muggsoppskader i bygget.

Ved en vanlig undersøkelse suges 100 liter luft inn i måleapparatet. Soppsporer – og fragmenter av sopp som finnes i denne luften vil feste seg på et dyrkningsmedium. For å fange opp flest mulig ulike muggsopptyper benyttes to typer dyrkningsmedier (MEA og DG18). Etter ca. 7 dagers dyrking ved 20(C telles antall kolonidannende enheter og omregnes til å gjelde pr. kubikkmeter luft (= antall kde/m³). Dominerende muggsoppslekter/arter, gjærsopp og bakterier identifiseres ved bruk av lupe og mikroskop. Øvre og nedre tellegrense for instrumentet er henholdsvis 25 kde/m3 og 5300 kde/m3. Det betyr at det kan forekomme høyere verdier enn 5300 kde/m3, men at dette normalt ikke kan tallfestes ved denne metoden.

## Resultater av luftanalyser

Resultater av luftanalysene er vist i tabell 1 og figur 1 nedenfor.

Tabell 1. Resultater av luftanalyser, 4167: 1-10, Kalfarveien 79 - Bergen døvesenter den 09.01.07

| Prøvenr | Prøvested | Medium | kde/m3 | Artsutvalg (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4167: 1 | Ute | MEA | 285 | Uidentifisert sopp (sterile hyfer) (77%) Penicillium sp. (19%) Bakterier og gjærsopp (4%) |
| 4167: 2 | Ute | DG18 | 15 | Uidentifisert sopp (sterile hyfer) (100%) |
| 4167: 3 | Oppholdsrom mot sør | MEA | 194 | Penicillium sp. (71%) Uidentifisert sopp (sterile hyfer) (18%) Bakterier og gjærsopp (6%) Aspergillus versicolor (6%) |
| 4167: 4 | Oppholdsrom mot sør | DG18 | 254 | Aspergillus versicolor (48%) Uidentifisert sopp (sterile hyfer) (30%) Cladosporium sp. (17%) Eurotium sp. (4%) |
| 4167: 5 | Discotek | MEA | 192 | Aspergillus versicolor (41%) Uidentifisert sopp (sterile hyfer) (35%) Penicillium sp. (18%) Oidiodendron sp. (6%) |
| 4167: 6 | Discotek | DG18 | 268 | Aspergillus versicolor (29%) Aspergillus penicillioides (25%) Uidentifisert sopp (sterile hyfer) (17%) Penicillium sp. (17%) Cladosporium sp. (13%) |
| 4167: 7 | Vaskerom | MEA | 146 | Aspergillus versicolor (54%) Uidentifisert sopp (sterile hyfer) (23%) Penicillium sp. (23%) |
| 4167: 8 | Vaskerom | DG18 | 387 | Aspergillus sp. (34%) Aspergillus versicolor (23%) Uidentifisert sopp (sterile hyfer) (17%) Penicillium sp. (11%) Cladosporium sp. (11%) Wallemia sebi (3%) |
| 4167: 9 | Verksted | MEA | 2728 | Aspergillus versicolor (89%) Penicillium sp. (11%) |
| 4167: 10 | Verksted | DG18 | 4125 | Aspergillus versicolor (84%) Aspergillus penicillioides (10%) Penicillium sp. (6%) Eurotium sp. (0%) |

(1) kde/m3 = antall spiredyktige soppsporer- og fragmenter per kubikkmeter luft.

Figur 1: Grafisk framstilling av luftanalyseresultater. Totalt antall spiredyktige soppsporer og -fragmenter (kde/m3) er fordelt på prøvested og dyrkningsmedier MEA        og DG18      .

# Generelt om påviste muggsopp

Muggsopp kan opptre på tilnærmet samtlige materialer som utsettes for høy fuktighet enten som følge av direkte fuktpåvirkning/lekkasjer eller som følge av meget høy luftfuktighet. Det vil si at muggsoppene kan vokse på både organiske materialer (trematerialer, tekstiler, papp og lignende) og uorganiske materialer (betong, teglstein o.l.) hvor organiske materialer har blitt avsatt, eksempelvis støv, håndfett og papirfiber. Soppene forårsaker vanligvis ikke nedbrytning (råtedannelse) i materialene de vokser på, men kan gi helsemessige plager for disponerte personer. Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefaler når det gjelder muggsopp; «Synlig mugg og mugglukt skal ikke forekomme. Med dagens kunnskap kan det ikke settes en tallfestet norm» (Anbefalte faglige normer for inneklima (1998), rapport om miljø og helse fra 2003). Se også vedlagte faktablad om muggsopp.

Hvis det er spørsmål til denne rapporten eller behov for videre assistanse, vennligst ta kontakt med oss.

Med vennlig hilsen

Mycoteam as

Cathrine Marie Whist					Johan Mattsson

Vedlegg: Faktablad om muggsopp i inneluft.