02. februar 2007

.

## Vedrørende  muggmåling i Kalfarveien 79, Bergen Døvesenter

#### Bakgrunn

Det ble ønsket en muggmåling i Kalfarveien 79 i forbindelse med ønske om å gjøre bygningen om til en barnehage.

Inspeksjon:

Gunnar Pettersen fra Anticimex inspiserte bygningen den 9/1-2007.   Det ble tatt måling ute, i oppholdsrom mot sør, discotek, vaskerom og verksted. .

Resultater:

Prøvene er dyrket opp og bestemt av Mycoteam med referanse 4167.  I hver prøve er alle sporer (egentlig kolonidannende enheter) talt opp og beregnet som antall pr kubikkmeter luft.  Dette er oppsummert i tabellene i vedlegg 1.

I vedlegg 2 har Anticimex laget søyler på totalmengden mugg i rommene.   I vedlegg 3 har vi splittet muggsporene på arter og slekter for å se sammensetningen.

#### Vurdering

All luft inneholder mugg i større eller mindre mengder.  Derfor vil det alltid være mengde og sammensetning av muggen som må vurderes.

Uteluften vurderes som normal.  Dersom inneluften inneholder vesentlig større mengder enn uteluften, eller inneholder helt andre arter eller slekter enn uteluften, vil disse forekomstene kunne vurderes å ikke komme utenifra.    Det er 285 sporer ute, dette er normale verdier.

I verkstedet er det over 4000 sporer/m3.  Dette er en høy verdi.  Ser vi på sammensetningen av mugg (vedlegg 3), ser vi muggsoppen Aspergillus vericolor finnes i over 3000 sporer/m3.  Dette er en svært stor forekomst. Denne soppen finner vi ofte der det er innemiljøproblemer og folk som reagerer.

I tillegg er det i verkstedet store forekomster av Aspergillus penicillioides og Penicillium.  Dette er også muggsopp som gir muggproblemer.

I de andre rommene er det lavere verdier av de samme soppene, dette er antakelig i hovedsak mugg som har kommet med luft fra verkstedet.

Konklusjon:

Verkstedet har i dag så mye mugg at det må ansees å være helseskadelig å oppholde seg her i lengre perioder.  Vi anbefaler at verkstedet ikke benyttes før muggskaden er utbedret.

Vi fraråder sterkt å lage barnehage i disse rommene slik muggsituasjonen er nå.

Med vennlig hilsen

Anticimex AS

Stein Norstein

| Muggmåling foretatt sted, dato: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalfarveien 79, 20070109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inneandel: | 92 % |  |
|  | Ute | Oppholdrom mot sør | Discotek | Vaskerom | Verksted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Totalt | 285 | 401 | 305 | 383 | 4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Bakterier/gjær | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Uidentifisert mugg | 219 | 76 | 67 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Cladosporium | 0 | 43 | 35 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Oidiodendrum | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Penicillium | 54 | 138 | 46 | 43 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Aspergillus | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Aspergillus versicolor | 0 | 122 | 79 | 89 | 3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Aspergillus penicillioides | 0 | 0 | 67 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Eurotium | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Wallemia sebi | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Tabellen gir antall sporer pr kubikkmeter (egentlig cfu/m³, colony forming unit/m³) målt på hvert målested. De muggarter vi finner ute regner |
| vi som naturlig. Dersom vi finner andre arter inne eller vesentlig større mengder av en art inne enn ute kan dette være unormalt. Mange arter |
| regner vi som ikke farlige i denne sammenhengen, dette gjelder for eksempel bakterier og gjær. |  |  |  |  |  |